BIZTONSÁGI ADATLAP (2010.11.30.)

*1.	A termék azonosítása

-	A készítmény kereskedelmi neve:	ALCOFLOR

- A gyártó cég neve: 		BULS chem&more Handels GmbH

Cím:		       		A-6175 Kematen / Tirol

Rauthweg 25-27.

Ausztria

Telefon:	        		00-43-5232 / 34 24

Fax:		         		00-43-5232 / 34 24-40

Információ elérhető:	 	Ing. Mag. Harald LEMBACHER, Tel.: 00-43-5232 / 34 24-20

-	Importáló cég neve:		TREND Higiénia Kft.

Információ:			Bader Günter	trend@trend.hu

Cím:				9028 Győr

Zöld u. 34.

Telefon:			96/416-222

Fax:				96/526-598

- Forgalmazó cég:		U.a.

- Információ vészhelyzetre:   	ETTSZ

Telefon: 			80/201-199

1/476-64-00

1/476-64-64

*2.	Veszélyesség szerinti besorolás:

- A veszély megjelölése: nincs

- Különleges veszély emberre és környezetre:

A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.

R 10	Kismértékben tűzveszélyes

- Az osztályozás: megfelel az EU listák legutóbbi kiadásainak, és a kibővült társasági és irodalmi adatokkal.

*3.	Összetétel, komponens-adatok:

- Vegyi jellemzés

Leírás: Felmosószer fényes felületekre, fertőtlenítő hatással. Kíméletesen tisztít a burkolatok eredeti fényét megőrzi. Biológiailag könnyen lebomlik, szennyvízzel összeférhető, környezetbarát.

Veszélyes komponensek:

CAS szám: 67-63-0       	2-propil-alkohol			 Xi	 F	R11-36-67         10-25%

EINECS: 200-661-7

Szekunder Alkánszulfonát
Nátriumsó			 Xn	        R 22-38-41	              < 2,5%

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. pontban található.

(folyt. köv.old.)

Termék neve:		ALCOFLOR

- Elsősegélynyújtás

- Általános információ: Nem szükséges különleges intézkedés

- Belélegzés után: Friss levegő biztosítása, panasz esetén orvoshoz fordulni.

- Bőrrel érintkezés után: Azonnal vízzel lemosni.

- Szemmel érintkezés után: A nyitott szemet több percig langyos bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

- Lenyelés után: Tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

- Tűzveszélyesség

- Használható oltó közegek: CO2, porral oltó vagy víz. Nagyobb tűz esetén vízzel vagy alkoholálló habbal oltsunk. Alkalmazzon a környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket.

- Védőfelszerelés: Légzésvédelem.

- Kiegészítő információk: A szennyezett oltóvizet elkülönítve gyűjtsük be, nem szabad csatornába engedni.

- Óvintézkedés baleset estén

- Személyvédelmi óvintézkedések: Védőfelszerelés viselése.

- Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad csatornába / felszíni- / talajvízbe engedni.

- Tisztítási és összegyűjtési intézkedések: A véletlenül kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, granulátum, faliszt) fel kell itatni. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

- Kezelés és tárolás

- Kezelés:

- A biztonságos kezelés érdekében: Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell a munkavégzés helyén. Kerülni kell az aeroszolképződést.

- A robbanás- és tűzveszély elleni védekezés: Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás!

- Raktározás: Külön intézkedés nincs

- Tároló helyiségekre és konténerekre előírás: Nincs különleges követelmény

- Közös tároló létesítményben tárolásról információ: Nincs követelmény

- Egyéb tárolási feltételek: Az edényzetet jól lezárva tároljuk.

- Gyúlékony folyadékra vonatkozó szabályozás szerinti tárolási osztály: Nincs

- Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

- Információ a műszaki létesítmények kialakításáról: Nincs követelmény, ld. 7. pont.

- A munkavégzés helyén figyelemmel kísérendő, határértékkel rendelkező összetevők:

# CAS: 67-63-0 	2-propil-alkohol

CK érték:	2000 mg/m³

AK érték:	  500 mg/m³

- Kiegészítő információ: Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól elzárva tároljuk. A szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el. A munkaszünetekben ill. a munka végeztével mossunk kezet. Kerülni kell a készítmény szembe ill. bőrre jutását.

- Légzésvédelem: Rövid idejű vagy alacsony terhelés esetén levegőszűrő alkalmazása; intenzív, hosszantartó expozíció esetén a környező levegőtől független légzésvédelmet alkalmazzunk.

- Kezek védelme: Át nem eresztő védőkesztyű

- Szemek védelme: Védőszemüveg

- Védőruha: Védőruha munkavégzéshez.

- 25 / 2000 EüM – ESZCSM rendelet alapján

(folyt. köv. old.)

Termék neve:		ALCOFLOR

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Halmazállapot: 	Folyékony

- Szín:		Termékleírásnak megfelelő

- Szag:		Jellegzetes

Érték		Egység		Módszer

-	Olvadási pont/tartomány:		Nem meghatározott

-	Forrási pont/tartomány:			Nem meghatározott

-	Lobbanáspont:				Nem meghatározott

-	Gyulladási hőmérséklet:			425		°C

-	Öngyulladási hajlam:			Nincs

-	Robbanás veszély:			Nincs

-	Gőznyomás: 20°C-on			48 hPa

-	Sűrűség: 20°C-on			0,96 g/cm3

-	Elegyedés vízzel:			könnyen elegyedik

-	Oldószertartalom: 	Szerves		12,0 %

Víz		82,1 %

- Stabilitás és reakciókészség

- Bomlás: Rendeltetésszerű használatnál nincs veszélyes bomlás

- Veszélyes reakciók: Nem ismertek

- Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek

- Toxikológiai adatok

- Akut toxicitás:

- Elsődleges ingerlő hatás:

- Bőrön: Nincs izgató hatás

- Szemen: Izgató hatás

- Szenzibilizáló hatás: Nem ismeretes

Kiegészítő toxikológiai információk: A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.

Xi Irritatív

- Ökotoxicitás

- Általános megjegyzések: 3-as vízveszélyességi osztály (saját besorolás): nagyon vízveszélyes. Nem szabad talajvízbe, élővízbe ill. csatornába engedni, még kis mennyiségben sem. Ivóvízkészlet veszélyeztetése kis mennyiség esetén is.

- Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

- Termék:

- Ajánlás: Nem kezelhető háztartási hulladékként. Töményen nem engedhető a csatornába.

98/2001 Korm. Rendelet.

- Hulladékkódszám: 59405 ÖNORM S 2100 szerint

- Tisztítatlan csomagolóanyagok:

- Ajánlás: Az elhelyezést a hatósági előírások szerint kell elvégezni.

- Szállításra vonatkozó előírások

- Szárazföldi szállítás: ADR/RID szerint

- ADR/RID osztály: Nincs

Termék neve:		ALCOFLOR

*15. Szabályozási információk

- Megjelölés az EU irányelvei szerint:

A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik.

R10	Kismértékben tűzveszélyes

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S 24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 26 	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 56	Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

-	Nemzeti szabályozások:

44/2000. ( XII. 27. ) EüM rendelet

33/2004. ( IV. 26. ) ESZCSM rendelet

25/2000 EüM – ESZCSM rendelet

2000/XXV. Törvény

1907/2006 EK rendelet

*16. Egyéb

Fenti adatokat jelenlegi ismereteinkre alapozzuk. Ezen adatok nem jelentenek garanciát egyetlen meghatározott terméktulajdonságra sem, és nem alapoznak meg törvényesen érvényes szerződéses viszonyt.

A biztonsági adatlapon feltüntetett adatok a koncentrátumra vonatkoznak, nem a higított felhasználandó oldatra!

A termék minden tekintetben megfelel az ÖNORM ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer előírásainak és szabályainak.

- A 3. pontban szereplő „R”-mondatok szövege

R 11	Gyúlékony

R 22	Lenyelve ártalmas

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 67	A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak

-	Nem bejelentés köteles

-	Kapcsolat: TREND Higiénia Kft.

Bader Günter

Tel: 96/416-222

* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.

Kelt.: Győr, 2010. november 30.