BIZTONSÁGI ADATLAP (2011-01-31.)

*1.	A termék azonosítása

-	A készítmény kereskedelmi neve:	SIT

- A gyártó cég neve: 		Julius Holluschek Ges.m.b.H.

Cím:		       		A-6170 Zirl

Salzstrasse 6.

Ausztria

Telefon:	        		00-43-5238 / 52800-0

Fax:		         		00-43-5238 / 52800-990

Információ elérhető:	 	Kutatási és Fejlesztési Osztály / Labor /

-	Importáló cég neve:		TREND Higiénia Kft.

Információ:			Bader Günter	trend@trend.hu

Cím:				9028 Győr

Zöld u. 34.

Telefon:			96/416-222

Fax:				96/526-598

- Forgalmazó cég:		U.a.

- Információ vészhelyzetre:   	ETTSZ

Telefon: 			80/201-199

1/476-64-00

1/476-64-64

*2.	Veszélyesség szerinti besorolás:

- A veszély megjelölése:

C Maró

- Különleges veszély emberre és környezetre:

A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.

R 34 	Égési sérülést okoz

- Az osztályozás: megfelel az EU listák legutóbbi kiadásainak, és a kibővült társasági és irodalmi adatokkal.

(folyt. köv. old.)

Termék neve:		SIT

*3.	Összetétel, komponens-adatok:

- Vegyi jellemzés

Leírás: Ipari olaj- és zsíroldó tisztító koncentrátum. Lúgos tisztítószer.

Veszélyes komponensek:

Szekunder Alkánszulfonát-

Nátriumsó (30%)			 Xi		R36	           2,5-10 %

CAS szám: 10213-79-3	Nátrium-metaszilikát		 C		R34-37	           2,5-10 %

EINECS: 229-912-9

CAS szám: 67-63-0	2-propil-alkohol			 Xi	 F	R11-36-67       2,5-10 %

EINECS: 200-661-7

CAS szám: 1310-58-3	Kálium-hidroxid			 C	 	R22-35	           2,5-10 %

EINECS: 215-181-3

CAS szám: 112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	 Xi		R36	           2,5-10 %

EINECS: 203-961-6

CAS szám: 68154-97-2	ethoxilált, propoxilált		 Xi	 N  R38-41-51/53     < 2,5 %

C10-12 Zsíralkohol

Zsíralkohol-poliglikoléter		 Xi		R36/38	           < 2,5 %

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. pontban található.

- Elsősegélynyújtás

- Általános információ: A termékkel szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul el kell távolítani.

- Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésben kell szállítani és tárolni.

- Bőrrel érintkezés után: A készítménnyel érintkezett testrészeket bő vízzel, szappannal le kell mosni.

- Szemmel érintkezés után: A nyitott szemet langyos, enyhén folyó vízzel pár percig mossuk és orvoshoz fordulni.

- Lenyelés után: Biztosítani kell a szellőztetést és sok vizet kell itatni a sérülttel. Azonnal orvost hívni.

- Tűzveszélyesség

- Használható oltó közegek: CO2, porral oltó vagy víz. Nagyobb tűz esetén vízzel vagy alkoholálló habbal oltsunk. Alkalmazzon a környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket.

- Védőfelszerelés: Nem szükséges.

- Óvintézkedés baleset estén

- Személyvédelmi óvintézkedések: Védőfelszerelés viselése előírt, a védtelen személyzetet távolítsuk el.

- Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, vízfolyásba, talajvízbe vagy zárt helyre jutását meg kell akadályozni. Amennyiben mégis csatornába vagy élővízbe jut, értesíteni kell a hatóságokat.

- Tisztítási és összegyűjtési intézkedések: Földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni, és feliratozott edénybe rakni. Használjunk közömbösítő szert. Szennyezett anyagot a 13. pontnak megfelelően távolítsuk el

- Kiegészítő információk: Biztosítsuk a megfelelő szellőztetést.

Termék neve:		SIT

- Kezelés és tárolás

- Kezelés:

- A biztonságos kezelés érdekében: ld. 8. pont.

- A robbanás- és tűzveszély elleni védekezés: Nincs.

- Raktározás:

- Tároló helyiségekre és konténerekre előírás: Nincs.

- Közös tároló létesítményben tárolásról információ: Élelmiszerektől elzárva tároljuk.

- Egyéb tárolási feltételek: A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani.

- Gyúlékony folyadékra vonatkozó szabályozás szerinti tárolási osztály: Nincs

- Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

- Információ a műszaki létesítmények kialakításáról: Nincs követelmény, ld. 7. pont.

- A munkavégzés helyén figyelemmel kísérendő, határ-értékkel rendelkező összetevők:

CAS szám: 67-63-0 	2-propil-alkohol

CK érték: 2000 mg/m³

AK érték: 500 mg/m³

CAS szám: 1310-58-3 	Kálium-hidroxid

2 E mg/m³

Butildiglikol

CK érték: 100 mg / m³

AK érték: 100 mg / m³

- Kiegészítő információ: Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, a készítmény bőrre, szembe kerülést, gőzeinek belégzését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését. Hatékony szellőzésről kell gondoskodni. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Melegvizes kézmosási lehetőségről gondoskodni kell.

- Légzésvédelem: Nem szükséges

- Kezek védelme: Át nem eresztő kesztyű, overall, lábbeli vagy más – ellenálló – védőruházat.

- Szemek védelme: Vegyszer ellen védő szemüveg.

- 25 / 2000 EüM – ESZCSM rendelet alapján

- Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Halmazállapot: 		Folyékony

- Szín:			Sárgásbarna

- Szag:			Gyümölcs illat

Érték		Egység		Módszer

-	Olvadási pont/tartomány:		Nincs		°C

-	Forrási pont/tartomány:			Nincs		°C

-	Lobbanáspont:				36		°C

-	Gyulladási hőmérséklet:			425		°C

-	Öngyulladási hajlam:			Nincs

-	Robbanás veszély:			Nincs

-	Sűrűség: 20°C-on			1,089 g/cm³

-	Elegyedés vízzel:			korlátlan

-	Szerves oldószer:			0,0		%

-	Szilárd anyag tartalom:			Nincs

-	pH ( koncentrátum ):			13,0

-	Viszkozitás:				23 mPas

- Stabilitás és reakciókészség

- Bomlás: Rendeltetésszerű használatnál nincs veszélyes bomlás

- Veszélyes reakciók: Nem ismertek

-	Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek

Termék neve:		SIT

- Toxikológiai adatok

- Akut toxicitás:

- LD50 érték:

1310-58-3 Káliumhidroxid

Oral LD50 365 mg / kg (patkány)

- Elsődleges ingerlő hatás:

- Bőrön: Maró hatás a bőrön és a nyálkahártyán

- Szemen: Erős maró hatás

- Szenzibilizáló hatás: Nem ismeretes

- 	Kiegészítő toxikológiai információk: A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.

C Maró

Lenyelés esetén erősen maró hatású a szájüregben és a garatban, továbbá fennáll a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye.

- Ökotoxicitás

- Általános megjegyzések: Gyenge vízveszélyesség. A koncentrátumot nagy mennyiségben ill. higítatlanul élővízbe, csatornába és talajba engedni tilos!

- Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

- Termék:

- Ajánlás: A 98/2001 Korm. Rendelete a veszélyes hulladékokról rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni. Nem kezelhető háztartási hulladékként, töményen nem engedhető a csatornába (ld. 16 pont).

- Tisztítatlan csomagolóanyagok:

- Ajánlás: Az elhelyezést a hatósági előírások szerint kell elvégezni. A kiürült göngyöleg megfelelő tisztítás után újrahasznosítható.

- Javasolt tisztítószer: víz, vagy egyéb tisztítószer

- Szállításra vonatkozó előírások

- Szárazföldi szállítás: ADR/RID szerint

- ADR/RID osztály: 	8 (CF1) Maró anyagok

- UN-szám:		2920

- Csomagolási csoport:	II

(folyt. köv. old.)

Termék neve:		SIT

*15. Szabályozási információk

- Megjelölés az EU irányelvei szerint:

A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/az érvényes országos törvények szerint történik.

- A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:

C Maró

R 34	Égési sérülést okoz

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26 	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 29/35	Csatornába engedni nem szabad Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 62	Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

S 64	Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen)

-	Nemzeti szabályozások:

44/2000. ( XII. 27. ) EüM rendelet

33/2004. ( IV. 26. ) ESZCSM rendelet

25/2000 EüM – ESZCSM rendelet

2000/XXV. Törvény

1907/2006/EK rendelet

*16. Egyéb

Fenti adatokat jelenlegi ismereteinkre alapozzuk. Ezen adatok nem jelentenek garanciát egyetlen meghatározott terméktulajdonságra sem, és nem alapoznak meg törvényesen érvényes szerződéses viszonyt. A biztonsági adatlapon feltüntetett adatok a koncentrátumra vonatkoznak, nem a higított felhasználandó oldatra!

A termék minden tekintetben megfelel az ÖNORM ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer előírásainak és szabályainak.

- A 3. pontban szereplő „R”-mondatok szövege

R11	Gyúlékony

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36	Szemizgató hatású

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 37	Izgatja a légutakat

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 51/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

-	Bejelentés köteles

-	Kapcsolat: TREND Higiénia Kft.

Bader Günter

Tel: 96/416-222

* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.

Kelt.: Győr, 2011-01-31.